## Slide 1
§1.7 受控源
§1.8 分压分流
§1.9 两类约束 KL方程的独立性
§1.10 支路分析
《电路分析基础》第二讲

## Slide 2
引例1：变压器
控制支路(控制量)： u1
受控支路(受控量)： u2
变压器
电压控制电压源
N1
N2
i1
u2
u1
+
–
+
–
1-7
§1-7 受控源(controlled source)

## Slide 3
集电极C
发射极E
基极B
iC
iB
iC = β iB
当三极管工作于放大状态时，
引例2：晶体三极管
控制支路(控制量)： iB
受控支路(受控量)： iC
三极管
电流控制电流源
1-7

## Slide 4
1. 受控源的定义
控制端口
受控端口
四端(双口)元件
+
u1
−
+
u2
−
i1
i2
控制量
(u1 或 i1)
受控量
(u2 或 i2)
1-7
受控源又称为非独立电源，由于其内部物理作用使得电路中一个支路的电压或电流受另一个支路的电压或电流的控制 .

## Slide 5
2. 受控源的种类
压控电压源 (VCVS)
+
u1
–
+
µu1
i1
i2
u2
+
–
–
（参数 μ: 转移电压比）
a) 控制量为电压 ( 理想情况：控制支路开路 )
压控电流源 (VCCS)
gu1
+
u1
–
+
i1
i2
u2
+
–
–
（参数 g : 转移电导）
受控源吸收功率: p = u1i1 + u2i2 = u2i2
1-7
VCR:

## Slide 6
流控电流源 (CCCS)
 i1
+
u1
–
+
i1
i2
u2
+
–
–
（参数  : 转移电流比）
流控电压源(CCVS)
+
u1
–
+
ri1
i1
i2
u2
+
–
–
（参数 r: 转移电阻）
若参数 μ，g，r， 为常数，则称为线性受控源 .
◆
b) 控制量为电流 ( 理想情况：控制支路短路 )
受控源吸收功率: p = u1i1 + u2i2 = u2i2
1-7
VCR:

## Slide 7
受控电压源
受控电流源
+
−
一般情况下，受控源通常是指受控端而言，控制端口可不标出，只要正确标示出控制量即可。
3. 受控源的符号
4i
10A
6Ω
1Ω
2Ω
i
4i
10A
6Ω
1Ω
2Ω
i
a
b
a
b
1-7

## Slide 8
4. 受控源的伏安特性
受控电压源伏安特性曲线
u2= µu1
u2= ri1
受控电流源伏安特性曲线
i2= gu1
u2
i2
i2
u2
i2 =  i1
与独立源
类似之处
受控电压源的电压与流经电流无关
受控电流源的电流与两端电压无关
分析含受
控源电路
把受控源当做独立源列电路方程
需增列含控制量的关系方程
1-7

## Slide 9
例1：求图中受控源的电流和其两端电压u。
+
u
4i
10A
6Ω
1Ω
2Ω
i
-
将受控源暂时看作独立源
列a点KCL方程
解：
a
(2) 增列控制量与求解量间方程
解得所求为：u =12V，4i =16A
CCCS
1-7

## Slide 10
扩音电路
核心部分为VCCS， Ri和Ro分别为放大器的输入电阻和输出电阻，信源模型由电压源us和电阻Rs组成，负载RL代表下一级.
+
-
ui
Ri
gmui
RO
+
-
uS
RS
+
-
uO
RL
放大器
+
-
ui
+
-
uo
1-7
音响前置放大器电路模型

## Slide 11
解：
则电压增益:
（负号表示反向）
gm=30mS
Ri =2kΩ
Ro=75kΩ
Rs=500Ω
RL=10kΩ
+
-
ui
Ri
gmui
RO
+
-
uS
RS
+
-
uO
RL
1-7
例2：求放大器增益uo /us .

## Slide 12
5. 独立源与受控源的区别
独立源 | 受控源
二端（单口）元件 | 四端（双口）元件
电压源电压或电流源电流由电 源本身决定，与外电路无关 | 受控电压或受控电流由控制 支路决定
在电路中起激励作用，为电路 提供电压或电流 | 不能作为激励，仅描述器件内部支路间约束关系，没有 独立源受控源无法工作
1-7

## Slide 13
本节小结
1-7
1
理解受控源定义和基本模型；
2
掌握四类受控源的不同特点和各自VCR形式；
3
掌握含受控源电路的分析方法；
  理解受控源与独立源的区别。
4

## Slide 14
1. 电阻串联：多个电阻顺序相联，通过同一电流
§1-8 分压公式和分流公式
分压公式：
分压大小与阻值成正比
1-8
i
+
_
u
R1
R2
+
-
u1
-
+
u2
Rk
+
u
–
i
R1
R2
Rn
+
-
u1
+
-
u2
+
-
un
+
-
uk
分压作用：

## Slide 15
2. 电阻并联：多个电阻并列联接在两个公共节点之间,
每个电阻承受相同的电压
分流公式：
分流大小与电导值成正比
1-8
Gn
+
u
–
i
分流作用：
G1(R1)
i1
i2
i
G1
Gk
i1
ik
in
G2
i2
G2(R2)
+
u
–

## Slide 16
3. 电路中电位的概念
电位(节点电压)
指节点相对于参考点之间的电压降。
参考点
可以选取电路中任意一个节点作为参考点，设为零电位，用“⊥”表示。
工程上，一般选机壳、大地或元件的公共端作参考点，也称为 “地”或 “零点”。
■
■
1-8

## Slide 17
电源不用图形符号表示而只标出其极性和电压值，未给出的另一极接地 (参考点).
4. 电路的简化画法
R2
R3
_
2
1
+uS
u2
u1
R1
+
_
uR2
+
_
uR3
+
_
uR1
1-8
+
_
+
_
uS
uR2
R2
R1
_
2
1
R3
+
_
uR1
+
_
uR3

## Slide 18: §1-9 两类约束 KCL与KVL方程的独立性
1. 两类约束
:
1
å
=
n
k
ik = 0，
KCL
节点电流约束
拓扑约束
VCR：元件的伏安特性 → 元件约束
:
1
å
=
m
k
KVL
回路电压约束
uk = 0，
(element constrains)
(topological
constraints)
所有集总电路都满足这两类约束。
1-9
→ 分析电路的依据

## Slide 19
2. 平面电路 (planar circuit)
可以画在一个平面上 而不使任何两支路交叠的电路.
非平面电路
(立体电路）
注意：网孔的概念只适合于平面电路
平面电路
1-9

## Slide 20
设一个电路有b条支路，n个节点，则可以证明：
独立的KCL方程为 (n−1) 个
3. 独立方程
(2) 独立的KVL方程为 b−(n−1) 个
列独立的KCL方程：
可选任意 (n−1) 个节点
i5
i3
i4
i2
i1
uS
+
iS
R3
R1
R2
−
1
2
3
4
1-9

## Slide 21
(2) b条支路, n个节点, 则独立的KVL方程为 b−(n−1) 个
推论：若电路为平面电路，则网孔数 m =b−(n−1)，
且这m个网孔的KVL方程是独立的。
独立的KVL方程列法：
1.找网孔法
2.新支路法
+ u5 −
+ u1−
+ u2−
uS
+
u3
+
u4
+
R3
R1
R2
−
−
−
1
2
3
1-9

## Slide 22
4. 2b 分析法
设一个电路有b 条支路，n个节点，若以所有支路电流和支路电压为待求解变量，则需要列2b 个方程，其中：
独立KCL方程为 (n−1) 个
独立KVL方程为 b−(n−1)个
b 条支路的VCR方程为 b 个
2b 个方程，称为2b 法。
2b 法具有易于形成方程式的优点，适于计算机辅助电路分析。
1-9

## Slide 23
1. 支路电流法
§1-10 支路分析 (1b法)
求解对象：b 个支路电流
方程：b 个
直接用支路电流表示的(n–1)个KCL方程；
用支路电流结合各支路VCR表示的 b–(n–1) 个KVL方程。
●
●
解得各支路电流后，根据VCR求各支路电压。
■
■
■
1-10
设电路有b 条支路，n个节点

## Slide 24
例：用支路电流法求图中i1, i2, i3, i4
节点A : i2 + i3 – i1 = 0
网孔2: – i3R3 – iS R5 + uS2 – uS1 + i2 R2 = 0
网孔1:
– i1R1 – i2 R2 + uS1 = 0
节点B : iS – i3 – i4 = 0
A
i1
i4
+
–
R2
R5
R4
uS1
iS
R1
i3
B
R3
i2
注意列KVL方程时：
+
–
uS2
网孔3: i4 R4 + iS R5 – uS2 = 0
2. 尽量不选含有电流源的回路。
i4 R4– uS1 + i2 R2 – i3R3 = 0
解：
2
3
1
1. 电流源电压会引入新的待求变量。
1-10

## Slide 25
2. 支路电压法
求解对象：b个支路电压
方程：b个
直接用支路电压表示的b–(n–1)个KVL方程；
用支路电压结合各支路VCR表示的(n–1)个KCL方程。
●
●
解得支路电压后，根据VCR求各支路电流。
■
■
■
1-10

## Slide 26
解：
例：用支路电压法求u1~ u5
1
b
a
c
d
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
15V
10V
+ u1 −
+ u2 −
+ u3 −
+
−
u4
+
−
u5
4
2
4
1
注意列KCL方程时：
2. 尽量不选含有电压源的节点。
1. 电压源电流会引入新的待求变量。
1-10
i

## Slide 27
小 结
  理解两类约束及表征形式
1
  会列独立的KCL和KVL方程
  理解2b法，掌握1b法及列方程技巧
2
3
4
  掌握串联分压和并联分流公式及特点
  理解参考点,电位的概念,会选合适的参考点并会计算节点电位,会读简化电路
5

## Slide 28
本周作业
要求：1. 独立完成，独立完成，独立完成；
2. 画电路图，标明变量及参考方向；
3. 写清分析过程、结果、标注单位。
124, 131, 133, 1-36, 1-41
教材P66~P71：